МОУ Лицей №10 имени Д.И.Менделеева

Открытый урок

по технологии (технический труд)

6 Б класс

Тема: Инструмент, применяемый для разметки и контроля

Измерение размеров и деталей с помощью штангенциркуля

Учитель: Ковынев Н.В.

2011 г.

Урок технологии (технического труда) в 6 классе.

Тема: Инструмент, применяемый для разметки и контроля

Измерение размеров и деталей с помощью штангенциркуля

Цель урока:

Научить учащихся производить замеры с помощью контрольно-измерительных инструментов, т.е.штангенциркуля.

Задачи урока:

- образовательная: научить учащихся владеть штангенциркулем при замере деталей;

- воспитательная: рационально использовать материалы и бережно относиться к инструменту;

- связь с профориентацией: приобрести практические навыки чтения и выполнения чертежей, работа слесаря;

- развивающая: привлечь учащихся к планированию работы и чтению технологической карты.

Оснащение урока:

Штангенциркуль, макет штангенциркуля, микрометр, рычажно-механический инструмент, линейка, чертилка, заготовки для петель, детали для измерения, технологическая карта, образцы.

Ход урока

- Организационные вопросы.

- Опрос:

А) фронтальный:

- Ребята, давайте, вспомним,  какой мы с вами начали изучать раздел?

- Назовите темы этого раздела?

Б) Сейчас, мы проверим ваши знания по предыдущей теме: «Сортовой прокат» (работа с карточками (дифференцированный подход); самостоятельные ответы учащихся).

- Объяснение нового материала (с демонстрацией инструментов и макетов)

Мы, ребята, сегодня с вами, перевернем следующую страницу нашей книги знаний.  Тема сегодняшнего урока: Инструмент, применяемый для разметки и контроля. Измерение размеров и деталей с помощью штангенциркуля.

(Открыли тетради и записали дату и тему урока.)

Для изготовления разметки и контроля с большой плотностью материала, а также из металла применяют контрольно-измерительный инструмент. К таким инструментам относятся:

- Штангенциркуль. По сравнению с линейкой он является наиболее точным. Они бывают трех видов.

ШЦ -1. С двусторонним расположением губок для наружного и внутреннего измерений и с линейкой для измерения глубины с отчетом по нониусу 0,1мм.

ШЦ -2. С двусторонним расположением губок. Он предназначен как для измерения, так и для разметки с отчетом по нониусу 0,05 и 0,1мм.

ШЦ -3. С односторонними губками. С отчетом по нониусу0,05 и 0,1 мм. Отличаются они друг от друга небольшой конструкцией и точностью измерения. Это мы сейчас и разберем на макете и непосредственно на штангенциркуле. Наиболее распространенным является ШЦ -1. он состоит из штанги с нанесенной на ней основной шкалой, глубомера и нониуса.

2) Штангенглубиномер. Предназначен для измерения глубин глухих отверстий, измерения канавок, пазов, выступов.

Нониус представляет собой вспомогательную шкалу, по которой отсчитывают доли миллиметра. Шкала нониуса находится на рамке ШЦ, начинается от 0 до 10 равных частей в том же направлении, что и деление штанги. Каждое деление нониуса составляет 0,1 мм. А у ШЦ-2 и ШЦ -3 каждое деление нониуса соответствует 0,05 мм, что является более точным, чем у ШЦ -1.

- Микрометр – наиболее точный измерительный инструмент с ценой деления 0,01 мм. Выпускаются микрометры в нескольких видах в зависимости от размера измеряемой детали.

- Рычажно-механический  инструмент. В нем измерительная шкала или индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм.

- Инструктаж по технике безопасности при работе с контрольно-измерительным инструментом и при обработке металла..

- Практическая работа.

В практической работе теоретические знания закрепляются.

Работа состоит из двух этапов:

- работа с рабочей тетрадью.

Начертить таблицу и занести размеры данной детали после измерений.

Составление технологической карты на изготовление ушка для стендов( для сильных учащихся); ушка для замков (для слабых учащихся).

- разметка заготовки согласно технологической карте.

- Подведение итогов урока.

Итог подводится по самостоятельной работе учащихся и по ответам при работе с карточками.

Отметить учащихся, хорошо выполнивших работу, и продемонстрировать их заготовки. Указать на отдельные недостатки, встретившиеся в работах. Объяснить причины их возникновения.

Произвести уборку рабочих мест.

| А | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Что такое сортовой металл? | Полуфабрикат определённой формы | Полуфабрикат определённой массы | Стандартный полуфабрикат различной формы, размеров и массы |
| Какой метод формообразования применяется при прокате? | Обработка давлением | Обработка резанием | Литьё |
| Какой сплав называется сталью? | Сплав железа с углеродом | Сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода | Сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1…6,67% углерода |
| Какой сплав называется чугуном? | Сплав железа с углеродом | Сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода | Сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1…6,67% углерода |
| Перечислите основные группы свойств металлов и их сплавов? | Механические, физические, химические, технологические | Механические, физические, химические, упругие | Механические, физические, химические, пластичные |
| Б | 1 | 2 | 3 |
| Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? | Упругостью | Хрупкостью | Твёрдостью |
| Где полнее указаны механические свойства металлов? | Прочность, плотность, пластичность, твёрдость, жаростойкость | Прочность, упругость, пластичность, твёрдость, жаростойкость | Прочность, упругость, цвет, твёрдость, хрупкость |
| Определите наименование профилей сортового проката? | шестигранный квадратный тавровый рельсовый | квадратный прямоугольный двутавровый швеллерный | шестигранный квадратный двутавровый швеллерный |
| Как называется свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия сил? | Упругость | Прочность | Пластичность |
| Какой это способ обработки металла? | Штамповка | Ковка | Прокатка |
| Д | 1 | 2 | 3 |
| 1.Что такое сортовой металл? | Полуфабрикат определённой формы | Полуфабрикат определённой массы | Стандартный полуфабрикат различной формы, размеров и массы |

| 2.Определите наименование профилей сортового проката? | шестигранный квадратный тавровый рельсовый | квадратный прямоугольный двутавровый швеллерный | шестигранный квадратный двутавровый швеллерный |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Как называется свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия сил? | Упругость | Прочность | Пластичность |

| 4.Из какого сортового проката более экономично изготовлять валик? | Из шестигранного | Из квадратного | Из круглого |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.Из какого сортового проката лучше изготовить шестигранную гайку? | Из круглого | Из квадратного | Из шестигранного |
| --- | --- | --- | --- |

| В | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления зубила? | Прочностью, упругостью, вязкостью | Твёрдостью, прочностью, обрабатываемостью | Упругостью, вязкостью, малой плотностью |
| Как называется свойство металла не разрушаться под действием различных сил (нагрузок)? | Прочностью | Твёрдостью | Упругостью |
| Определите наименование профилей сортового проката? | квадратный равнобокий уголок полосовой двутавровый | полосовой прямоугольный неравнобокий уголок тавровый | квадратный равнобокий уголок полосовой тавровый |
| Перечислите химические свойства металлов и их сплавов | Электропроводимость, растворимость, жаростойкость | Коррозийная устойчивость, растворимость, жаростойкость | Коррозийная устойчивость, плотность, жаростойкость |
| Из какого сортового проката более экономично изготовлять валик? | Из шестигранного | Из квадратного | Из круглого |
| Г | 1 | 2 | 3 |
| Где наиболее полно и точно перечислены физические свойства металлов и их сплавов? | Плотность, температура плавления, цвет, электропроводимость | Прочность, температура плавления, цвет, растворимость | Плотность, упругость, жаростойкость, электропроводимость |
| Из какого сортового проката лучше изготовить шестигранную гайку? | Из круглого | Из квадратного | Из шестигранного |
| Как называется свойство металла изменять свою форму без разрушения под действием сил? | Пластичность | Упругость | Прочность |
| Перечислите основные способы обработки металла давлением | Точение, строгание, волочение, ковка, штамповка | Прокатка, прессование, рубка, ковка, штамповка | Прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка |
| Где правильно перечислены технологические свойства металлов и их сплавов? | Точение, жидкотекучесть, свариваемость, обрабатываемость резанием | Ковкость, жидкотекучесть, свариваемость, обрабатываемость резанием | Прокатка, жидкотекучесть, свариваемость, штамповка |

Ответы

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 |
| 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 |
| 3-2 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 3-1 |
| 4-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-3 |
| 5-1 | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 5-3 |

# Text boxes

3

1

2

4

3

1

2

4

4

3

2

1